## Slide 1: Διεπαφές γεφύρωσης κόμβων ROS με IoT πλατφόρμες για την δημιουργία υβριδικών εφαρμογών απομακρυσμένης διαχείρισης πολλαπλών συστημάτων
Εκπόνηση
Φιλίππου Αρίστιππος
ΑΕΜ: 7795
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
Επιβλέποντες
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεωνίδης Ανδρέας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τσαρδούλιας Εμμανουήλ
Υποψήφιος Διδάκτορας Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019

## Slide 2: Σκοπός της διπλωματικής
Υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο επιτρέπει την:
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο των ρομπότ
Ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο της WoT φιλοσοφίας
Σύνδεση των ρομποτικών συστημάτων σε κόμβους και πλατφόρμες IoT
Ανάπτυξη εφαρμογών κατανεμημένης αρχιτεκτονικής
  Τα ρομπότ επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους (Robot2Robot communication) όσο και με άλλες συσκευές (Robot2Device communication)

## Slide 3: Γνώσεις που αποκτήθηκαν
Web of Things
  Message broker (RabbitMQ)
  Node-RED
  Communication protocols
Web Programming-APIs
  Swagger tools
  Flask
  mongoDB
Middlewares
  ROS
Template engines
  Jinja2

## Slide 4: Αρχιτεκτονική συστήματος

## Slide 5: Αρχιτεκτονική συστήματος
Τέσσερα επιμέρους κομμάτια
RabbitMQ
Βάση δεδομένων
Ρομπότ-Συσκευή
Διαδικτυακή εφαρμογή

## Slide 6: Βάση δεδομένων
Είναι τύπου NoSQL (mongo)
Διατηρεί αρχείο με τους χρήστες και τις συσκευές που συνδέονται στο σύστημα
Η αλληλεπίδραση της με το υπόλοιπο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω ενός REST API
URIs
/register/user
/register/device
/devices
/devices/connected
/devices/details/{device_name}
/devices/connect/{device_name}
/user/register_device
/user/devices

## Slide 7: RabbitMQ
Ως message broker είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των συσκευών του συστήματος
Υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας (AMQP, MQTT, STOMP, HTTP)
Επιτρέπει την επικοινωνία των συσκευών μέσω διαφορετικών μοντέλων (publish/subscribe, RPC)
Διαθέτει αρκετούς εσωτερικούς μηχανισμούς πιστοποίησης και αυθεντικοποίησης

## Slide 8: Μηχανισμός αυθεντικοποίησης
Αφορά τις συσκευές και τους χρήστες του συστήματος
Χρησιμοποιεί το HTTP backend του RabbitMQ
Η αυθεντικοποίηση επιτυγχάνεται μέσω HTTP requests στο API της βάσης δεδομένων
Ο συνδυασμός του message broker με τον μηχανισμό αυθεντικοποίησης δημιουργεί μια πλατφόρμα σύνδεσης των ρομπότ
URIs
/auth/user
/auth/device
/auth/vhost
/auth/resources

## Slide 9: Ρομπότ
Σε επίπεδο ρομποτικής συσκευής υλοποιήθηκαν μηχανισμοί οι οποίοι επιτρέπουν:
Τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών (χρήση μνήμης, CPU, μπαταρία, θερμοκρασία, εκτελούμενες διεργασίες κ.α.)
Τον έλεγχο του ROS περιβάλλοντος κάθε συσκευής (ROS topics, services)
Την δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των ROS κόμβων και του RabbitMQ μέσω bridging templates
Τον τερματισμό των γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ ROS και RabbitMQ

## Slide 10: Γεφύρωση ROS publisher

## Slide 11: Γεφύρωση ROS publisher
RPC start request στον Deployment manager του ρομπότ με το όνομα και το είδος του ROS topic

## Slide 12: Γεφύρωση ROS publisher
RPC start request στον Deployment manager του ρομπότ με το όνομα και το είδος του ROS topic
Μέσω των bridging templates δημιουργείται ο ROS subscriber (εκτελέσιμο αρχείο)

## Slide 13: Γεφύρωση ROS publisher
RPC start request στον Deployment manager του ρομπότ με το όνομα και το είδος του ROS topic
Μέσω των bridging templates δημιουργείται ο ROS subscriber (εκτελέσιμο αρχείο)
Όταν ο ROS publisher δημοσιεύσει ένα μήνυμα, το μήνυμα γίνεται publish σε αντίστοιχο topic στον broker.

## Slide 14: Γεφύρωση ROS publisher
RPC start request στον Deployment manager του ρομπότ με το όνομα και το είδος του ROS topic
Μέσω των bridging templates δημιουργείται ο ROS subscriber (εκτελέσιμο αρχείο)
Όταν ο ROS publisher δημοσιεύσει ένα μήνυμα, το μήνυμα γίνεται publish σε αντίστοιχο topic στον broker.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση γεφύρωσης broker publisher και ROS services

## Slide 15: Διαδικτυακή εφαρμογή
Αποτελείται από το front-end και το back-end κομμάτι
Η επικοινωνία μεταξύ front-end και back-end γίνεται μέσω HTTP πρωτοκόλλου
Ο broker επικοινωνεί με την διαδικτυακή εφαρμογή μέσω AMQP πρωτοκόλλου

## Slide 16: Διαδικτυακή εφαρμογή (backend)
Οι βασικές λειτουργίες του backend της διαδικτυακής εφαρμογής που υλοποιήθηκε αφορούν:
Την εγγραφή χρηστών και συσκευών στο σύστημα
Την σύνδεση των συσκευών με χρήστες και παρουσίαση του συνόλου των συσκευών που αντιστοιχούν σε κάθε χρήστη
Απεικόνιση του ROS περιβάλλοντος κάθε συσκευής
Παρουσίαση διαφόρων στατιστικών χρήσης της κάθε συσκευής
Δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ ROS-RabbitMQ topics και services
Τερματισμό της γεφύρωσης επικοινωνίας μεταξύ ROS-RabbitMQ topics και services

## Slide 17: Διαδικτυακή εφαρμογή (frontend)
Eγγραφή χρηστών στο σύστημα
Eγγραφή συσκευών στο σύστημα

## Slide 18: Διαδικτυακή εφαρμογή (frontend)
Στατιστικά στοιχεία χρήσης της συσκευής

## Slide 19: Διαδικτυακή εφαρμογή (frontend)
Ros περιβάλλον της συσκευής
Γεφύρωση ROS topic

## Slide 20: Σενάριο χρήσης (1/2)
Αφορά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ελέγχου θερμοκρασίας η οποία:
Σχεδιάστηκε σε περιβάλλον Node-RED
Προϋποθέτει προηγουμένως την γεφύρωση των απαραίτητων topics και services
Επικοινωνεί με τον broker μέσω MQTT πρωτοκόλλου

## Slide 21: Σενάριο χρήσης (2/2)
Λαμβάνεται μέσω HTTP request η τιμή από τον αισθητήρα θερμοκρασίας και γίνεται publish στο topic “/sensor1/temperature” του broker
Μέσω ενός subscriber στο συγκεκριμένο topic η τιμή της θερμοκρασίας γίνεται διαθέσιμη
Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή μια συνάρτηση κίνησης στέλνει το ρομπότ στο συγκεκριμένο σημείο

## Slide 22: Συμπεράσματα
Μέσω της προηγούμενης εφαρμογής καθίσταται σαφής:
Η απομακρυσμένη αλληλεπίδραση ρομποτικών συστημάτων στο πλαίσιο του IoT
Η εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη υβριδικών εφαρμογών στο πλαίσιο του Web-of-Things
  Robots
  IoT/Edge Devices
  Web Components
Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης brokers που υποστηρίζουν AMQP πρωτόκολλο
Η αναποτελεσματικότητα ανάπτυξης εφαρμογών με ισχυρά χρονικά κριτήρια

## Slide 23: Μελλοντική εργασία
Γεφύρωση των ROS Αctions
Ενσωμάτωση πολιτικών QoS (Quality of Service)
Επέκταση σχήματος αυθεντικοποίησης
Δυνατότητα επιλογής των πρωτοκόλλων γεφύρωσης
Συμβατότητα με ROS2

## Slide 24: Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:
τον αναπληρωτή καθηγητή κ Ανδρέα Συμεωνίδη
τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Εμμανουήλ Τσαρδούλια
τον υποψήφιο διδάκτορα Κωνσταντίνο Παναγιώτου
όλους για την προσοχή σας

## Slide 25: Ερωτήσεις